## Slide 1: A digitális hangtechnika alapjai Kódolás, rögzítés, átvitel, hibavédelem
Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához
VIHIAV 035
Augusztinovicz Fülöp
docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
fulop@hit.bme.hu

## Slide 2: Miért digitális?
  A hangminőség szempontjából:
    a minőség csak az A/D – D/A átalakítástól függ, a jelhordozó médiumtól független
    a felvételek minőségromlás nélkül másolhatók és sokszorosíthatók
    a digitális tartományba való konvertálás új lehetőségeket nyit meg
  Gyártástechnológiai szempontból:
    igen jól integrálható > olcsó és miniatürizálható
  Irodalom: Jákó Péter: Digitális hangtechnika Simon Lászlóné kiadása, Budapest, 2000.

## Slide 3: Alapok
Analóg hullám helyettesítése számsorozattal

## Slide 4: A bináris számrendszer alapjai
10-féle ember létezik:
  az egyik érti a bináris számrendszert,
  a másik nem
Tíz ujjunk van, ezért a modern korban a tízes számrendszer terjedt el
Babilóniában a tizenkettes volt az uralkodó
Maradványai:
  a tucat,
  indogermán nyelvekben a 11-12-re külön szó (elf/zwölf, eleven/twelve, onze/douze
  az időszámítás: a nap = 2×12 óra, 1 óra = 5×12 perc stb.

## Slide 5
2013 tízes számrendszerben:
  2×1000 + 0×100 + 1×10+3×1=2×103+0×102+1×101+3×100
Nem törvényszerű, hogy éppen a tíz hatványait kell használni, ez csak megszokás
Kettes számrendszerben: nem a 10-et, hanem a 2-t kell hatványozgatni, egyébként ugyanaz
Pl. 63 kettes számrendszerben:
  32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1×25 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 1×21 + 1×20
  6310 = 1111112 = 00111111

## Slide 6: A leggyakoribb digitalizálás: PAM
Digitalizálás a Pulzus Amplitudó Moduláció (PAM) elvén
  diszkretizálás időben és amplitudóban
  mintavétel és kvantálás

## Slide 7: 1. lépés: Mintavételezés
A mintavételi frekvenciának kellően nagynak kell lennie
  és ha nem: léckerítés-effektus

## Slide 8: A mintavétel alapszabálya: Nyquist-tétel
A mintavételi sebességre vonatkozó alaptétel:
  a mintavételi frekvencia, fsampling  2fmaximum
Ha nem tartjuk be, torzítás jön létre: aliasing
A tétel feltételeinek biztosítása kétféle úton:
  igen nagy mintavételi frekvencia
  vagy
  a jel szűrése aluláteresztő szűrővel

## Slide 9: 2. lépés: Kvantálás
Mintavételi „lépcsők”

## Slide 10: Általános blokkvázlat

## Slide 11: Alternatív AD/DA átalakítás
Pulzusszélesség-moduláció (Pulse Width Modulation, PWM)
  jobb hangerősítőkben is ez működik már

## Slide 12: A/D konverzió (=átalakítás)
Fokozatosan közelítő A/C konverter
Végeredmény: 0111
Most Significant Bit: MSB, Least Significant Bit: LSB

## Slide 13: Adatátviteli/rögzítési lehetőségek
Párhuzamos átvitel
  pl. nyomtatókábel
  8-16 bit + vezérlő jelek
Soros adatátvitel
  pl. USB, firewire, optikai kábel…
  egyik vezetékpáron a jel, másikon a vezérlés
Optoelektronikai tárolás (CD)
Mágneses tárolás (HDD)
Tisztán elektronikus tárolás (szilárdtest memóriák)

## Slide 14: Digitális jelfeldolgozási lehetőségek
Hangerőszabályozás
Szintek kompressziója, limitálása
Adattömörítés
A frekvenciamenet kiegyenlítése: ekvalizáció
szűrés, zajeltávolítás
Zengetés/visszhangosítás
Zengés, visszhang eltávolítás
…..

## Slide 15: Pl. a digitális hangerő- v. szintszabályozás
9=8+1=23+21=00001001
18=16+2=24+22=00010010
Pl. szorzás 2-vel:

## Slide 16: Egy teljes rendszer: digitális keverőasztal

## Slide 17: Hangrögzítés

## Slide 18: A compact disc (CD, tömörlemez)
SONY/Philips találmány
Miért 74 perc?
Miért 44,1 kHz?

## Slide 19: CD működési elve /1

## Slide 20: A CD működési elve /2
Letapogatás

## Slide 21: A CD író/lejátszó belseje

## Slide 22: Paraméterek
Műsoridő: max. 74 perc 33 s
Pályasebesség: 1,2 – 1,4 m/s
Pit-hosszak: 0,9 m – 3,3 m
Pitmélység: 0,11 m
Fókuszmélység: + 2 m (ha a CD-olvasó fej 900 km/h sebességű repülőgép lenne, ez a pontosság ± 0.4 mm hibával tartott magasságnak felelne meg!)
Kvantálás: 16 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz
Sávszélesség: 20Hz – 18 kHz
Dinamika: 96 dB
Csatorna adatsebessége: 4,3 Mb/s
  18 kHz  sok MHz!

## Slide 23: Digitális hibavédelem
Kódolás
  American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
    eredetileg 7 bites
    aztán 8
    ma már 16 bites, Unicode
Paritásbit alkalmazása: hibafelismerés
Hibajavító kódok: nem 1, hanem több paritásbittel az is megmondható, hogy hol volt a hiba

## Slide 24: Hibavédelem CD felírásakor
Interleaving (összefésülés): a hibacsomósodás elkerülésére szolgál

## Slide 25: CD lejátszó blokkvázlata

## Slide 26: Sony DAT (digital Audio Tape) technológia
1989 óta létezik
ma a hosszú idejű és professzionális tárolás olcsóbb módja