## Slide 1: A hangtechnika esztétikai kérdései – A hangok kultúrája
Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához
VIHIAV 035
Augusztinovicz Fülöp
docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
fulop@hit.bme.hu

## Slide 2: Irodalom
Alapmunkák:
  Újházy László: A hangfelvétel művészete. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
  Lohr Ferenc: A filmhang hangkultúrája Magvető Kiadó, Budapest, 1968.

## Slide 3: A hangtechnika feladata, ágai
Helyszíni jelenlét
Hangfelvétel
Helyszíni közvetítés
Hangrögzítés
Tömörítés, tárolás
Visszajátszás
az lenne a cél, hogy a hallgató a helyszínen érezze magát
ez általában lehetetlen, ezért a hangtechnika a hallgatót nem behelyezi az eredeti térbe, hanem valami hasonlót újjáteremt a számára

## Slide 4: A reprodukciót meghatározó paraméterek
Teremhatás, teremérzet
  utózengési idő (fizikai, mérhető paraméter)
  mélységi megjelenés
  a zengés kiegyensúlyozottsága
Sztereóhatás
  irányok érzékelhetősége
  irány-egyensúly
  iránystabilitás
  hangkép szélessége
Hangzásegyensúly
  alapvetően zenei tényező, de befolyásolja a technika
Dinamika

## Slide 5: A teremhatás
Az egyik legfeltűnőbb jellemző: ugyanazon források esetében is alapvetően más hangkép alakul ki zárt térben
  koronként, zenei stílusonként változik
Nagy kérdés: természetes vagy mesterséges legyen a hangtér?
  kezdetben súlyos technikai korlátok
  igyekeztek teljesen semleges, csillapított teret képezni
  ahogy nőnek a stúdiók, megjelennek a teremhangok
  akusztikailag is tervezett stúdió (MR 6-os stúdió, Békésy/Dohnányi)
  mesterséges zengetés (csempézett terem, rugós zengető, zengő lemez, majd digitális processzorok)

## Slide 6: Egy kiváló terem: a MR 6-os stúdiója egykor…
Tervezte: Békésy György (Nobel-díjas mérnök, akusztikus és halláskutató)

## Slide 7: … és ma

## Slide 8: Sztereóhatás
Igen sok irányból érnek hanghatások ---> csak végtelen számú hangszóróval lehetne megoldani
Első megoldás: két hangszóró, optimális esetben egyenlő oldalú háromszögben a hallgatóval (szigorúan tengelyben!)
bázis
tengely

## Slide 9: A sztereóhatás elemei
Az irányok érzékelhetősége
  a hangszórók általában intenzitás alapján állítják elő
Irányegyensúly
  a hangkép kiegyensúlyozottsága
  a hangkép nem lehet „lyukas” (center hangszóró hiánya, ping-pong effektus)
Iránystabilitás
  álló hangforrás esetén a konkrét irányok nem változnak
  problematikus, ha a forrás mozog (operai, színházi közvetítés)
a hangkép szélessége

## Slide 10: Többcsatornás rendszerek
5.1: Bal, Center, Jobb, Bal surround, Jobb surround + mélysugárzó
7.1: Bal, Center, Jobb, Bal surround, Jobb surround, Bal hátsó, Jobb hátsó + mélysugárzó
DTS: eredetileg Digital Theater System, mára számos digitális technika gyűjtőneve (-> házimozi rendszerek)

## Slide 11: Hangtisztaság
Nem a zenei tisztaság, hanem a szólamok érthetősége, megkülönböztethetősége
Nagyon fontosak a tranziensek

## Slide 12: Teremhatás, sztereóhatás és hangtisztaság
Szabad térben nincs teremhatás
  -> jó a sztereóhatás és hangtisztaság
  -> nincs teremélmény
A TH inkább érzelmi jellegű, a SzH és HT inkább értelmi
A koncertszervezés és a hangmérnöki-zenei rendezői munka felelőssége e három összhangba hozása
„Értelmező” hangkeverés:
  a pódiumarányok a hangfelvételeken megváltoztathatók, a fontosnak talált szólamok kiemelhetők (analógia: a színpadi fejgép),
  de ezzel a hangmérnök beavatkozik a zeneszerző tevékenységébe!

## Slide 13: Dinamika
a leghangosabb és leghalkabb részek aránya, különbsége
számos tényező befolyásolja
  az előadóra ható helyszíni körülmények
  az alkalmazott technika
Alsó szintek meghatározója: alapzaj, felső szinteké: torzítás
Hangversenytermi dinamika: > 80 dB,
AM rádió: sokkal kisebb, CD kb. =
A korrekt átvitel érdekében komprimálni kell
  történhet manuálisan
  automatikusan (kompresszor )

## Slide 14: Természetes vs. hangátviteli technikák dinamikája

## Slide 15: The „loudness war”
Mára egyre erősebb (hang)hatásokkal bombáz bennünket az ipar és kereskedelem
http://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ

## Slide 16: Original - clipped - limited

## Slide 17: Remix

## Slide 18: Hangszínezet
Mai eszközeinkkel nem jelentős hibaforrás
Ha mégis, akkor eltéréseinek fő oka mikrofonozási probléma
Egyes hangszerek hangja túl éles
  közeli mikrofon
  gyenge minőségű CD-játszó D/A konvertere
Túl sok a basszus (hibás felvétel, vagy kulturálatlan lejátszási beállítás)
Kiemelés közepes frekvenciákon - presens hatás
Változik a hangszín – színész/mikrofon távolság
  ezért használnak egyre gyakrabban Lavallier-mikrofonokat

## Slide 19: Zajok a hangfelvételeken
Hangtechnikai eredetű zajok
  búgás (brumm), sustorgás (suha), bithibák okozta pattogás
Előadók által keltett zajok
  jazz-zongoristák dünnyögése, hangszeresek levegővétel, szuszogás, hegedűk „gépzaja”…
Közönség zajai
  hitelessé teszi a felvételt, jazzben szereplővé válik (pl. taps)
  de zavaró is lehet
elektromos és egyéb külső zavarok
  pl. tirisztoros, szellőztetett lámpák
  helyszín hiányos hanggátlása
  digitális technika nagyobb dinamikája miatt zavarok „bújnak elő”

## Slide 20: Zene vagy zaj?
„Zajstúdió” - brrrrr!
Zene mint fogyasztási termék
  akusztikai parfüm <> akusztikai pacsuli!
  mindent elönt, de terjed az ízléstelenség is
Ellentétes tendenciák:
  jó minőségű rendszerek terjednek, de
  a technikai fejlődés nem egyértelműen pozitív (pl. MP3)

## Slide 21: A kép és hang szerepe, viszonya
Történeti sorrend:
  Edison fonográfja korábbi, mint a Lumière-fivérek mozgóképe!
  Némafilm: zongora
  zongora+narrátor zenekar + narrátor tölcsérrel zene: kezdetben kész zene, később dedikált narrátor helyett feliratok film+szinkron hanglemez
  hangosfilm: forradalmasít, de ellentmondásos fényhang (intenzitásos és trnszverzális) CinemaScope: mágneshang, 4 csat Dolby Digital (surround hang, házimozi)
  TV: egyre nagyobb, egyre részletesebb, de a hang alig fejlődik

## Slide 22: A kép és hang szerepe, viszonya / 2
A hang másodlagos a képhez képest
  történetileg később jött, „kísérő”
  nem a helyszínen készül (utószinkron)
  a rendezők főként vizuális beállítottságúak
  képzés
Jó rendező kezében a hang fontos tényező a mondanivaló kifejezésében, az érzelmi mondanivaló fokozásában
  a hang szabadabban engedi a fantáziát, asszociációkat
  többet, mást mondhat, árnyaltabban fejezhet ki mondanivalót
Példák
  Amadeus
  Szerelmem, Hirosima

## Slide 23: Hangelemek a film/tv művészetben
Beszéd
  vezérhang
  helyszíni felvételek – dokumentarista filmezés
  utószinkron
  szinkron
ének
  dramaturgiai szerep (Fellini: Országúton)
  zenés film
zene
  leggyakrabban alárendelt szerep, DE …
zörej (hangkulissza)
  kritikus lehet
  külön sávon

## Slide 24: Összefoglalás
A hangfelvételi technika
  még hangversenyközvetítések esetén is újrateremtés
  pop-rock felvételek esetében pedig legnagyobbrészt szintetikus - létrehozás
Mindkét esetben meghatározó szerepel van a zenei rendezőnek (zenei megformálás) és a hangmérnöknek (technikai megvalósítás)
Az újra törekvés nem lehet gátja az ízlésnek
Az emberi hallás tulajdonságai és korlátai nem hagyhatók figyelmen kívül
a technika egyre kevésbé korlátoz, az emberi tevékenység egyre meghatározóbb
az írástudók felelőssége helyébe a „hallók felelőssége” lép