## Slide 1: A tér- és teremakusztika alapjai
Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához
VIHIAV 035
Augusztinovicz Fülöp
docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
fulop@hit.bme.hu

## Slide 2: Főbb témakörök
A (hullámhosszhoz viszonyított) kis és nagy terek fogalma
Közvetlen és diffúz hangtér
Utózengés fogalma és jellemzői
A hangelnyelés és utózengés összefüggései

## Slide 3: Mi a kicsi, és mi a nagy?
Notes: A bemutatott képeken a terek jellemző méretét a működési frekvenciatartomány középértékéből számított hullámhosszhoz viszonyítva beszélhetünk kis térről (stúdió), nagy teremről (hangversenyterem) vagy lapos, hosszú teremről (ipari csarnok).
A teremakusztika a kis terekre hullámelméleti módszereket, a nagy terekre statisztikus elméletet alkalmaz, a hosszú terekre különböző tapasztalati közelítéseket használhatunk. Kis terekben a terem sajátfrekvenciái (rezonanciái) fontos szerepet játszanak,. Nagy termekben a sok visszaverődés miatt sajátfrekvenciákat nemigen figyelhetünk meg, a számos visszaverődés a hangenergia nagyjából egyenletes térbeli eloszlását eredményezi – az ilyen teret diffúznak nevezzük.

## Slide 4: Visszaverődések
l1
l3
l4
l2
Notes: Zárt terekben a merev falakon történő visszaverődések a hanghullámok irányát és fázisát változtatják meg, és mindig energiavesztéssel járnak, amit hangelnyelésnek nevezünk.
A visszaverő felületek úgy viselkednek, mintha mögöttük egy-egy tükörforrás működne. Az egyes visszaverődésekkel létrejövő hangutak hossza egyre nő, ezért a hullámok amplitúdója csökken.

## Slide 5: Leíró legfőbb jellemző: impulzusválasz

p
1
4
3
2
Notes: Az egyes visszaverődésekhez időben egyre később beérkező és – a gömbhullámok 1/r terjedési törvénye miatt – egyre csökkenő amplitúdójú hullámok tartoznak, amit az impulzusválasznak nevezett függvény (egységnyi energiatartalmú, elvben végtelen rövid időtartamú gerjesztő impulzusra adott válasz) jellemez.

## Slide 6: Visszaverődések szerepe az ókori színházakban: már a régi görögök is…
(Pierers Konversationslexikon, Stuttgart, 1891)
Ahogy a XIX. században elképzelték:
Notes: A visszaverődéseket már az antik színházépítők is ismerték és ki is használták. A bemutatott kép az athéni Dionüszosz-színházat eredeti állapotában mutatja, egy XIX: századi szerző feltételezése alapján (Forrás: Pierers Konversationslexikon, herausg. von J. Kürschner. 7. Auflage, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1891).

## Slide 7: Visszaverődések szerepe az ókori színházakban: már a régi görögök is…
És a valóság: Az athéni Dyonysos-színház romjai az Akropolisz lábánál
Notes: Ugyanaz, mai állapotában.

## Slide 8
Dionüszosz Eleutheriosz (a megoldó boristen) papjának márvány trónusa (i.e. IV. sz.)
Márvány trónusok az előkelőségek neveivel megjelölve

## Slide 9: A görög színházak elemei és szerepük
Notes: Az ókori görög színházakban a játék más volt, mint a mai színházakban. A színészek alig mozogtak, szerepeiket álló helyzetben, a Logeion-nak nevezett építményen („ahol beszélnek”) mondták el, és itt helyezkedett el a beszédkórus is. A logeion mögé épített szerkezet eredetileg egy öltözősátor volt (szkéné = sátor), amit később épített szerkezettel helyettesítettek, hogy az arról visszaverődő hangokat is hasznosítsák. Fontos akusztikai szerepe van még a középen elhelyezkedő kör alakú térnek (orkhésztra – „ahol táncolnak”) is, ami egyébként a táncosok számára szolgált.

## Slide 10: Nézőtér (theatron) [hangelhajlás, -elnyelés]
Notes: A nézőtér folyamatosan emelkedik, hogy mindenki lássa a színészeket, ki tudják használni az emelkedő felület mellett felfelé áramló meleg levegő hangerősítő hatását és további visszaveréseket vigyenek be a hangterjedés útjába.

## Slide 11: Nézőtér
Orkhésztra (a táncosok helye): talajvisszaverés!
Notes: Négy, viszonylag jó állapotban fennmaradt antik színház: a priénéi, a delfi, az epidauruszi és az athéni színház mai állapotban.

## Slide 12: Maszk
maszk: hangerősítő, impedanciaillesztő elem
Notes: A görög színészek vagy tragikus, vagy komikus szerepeket alakítottak. A nagyméretű színházakban a mimika eszköztárát nem használhatták, ezért a játszott karaktert maszkkal fejezték ki. A maszkok papírmaséból vagy fafaragással készültek, és a szemléltetésen kívül fontos akusztikai erősítő szerepük is volt a száj körül kialakított tölcsér révén.

## Slide 13: Nincs új a nap alatt: a római színház
Herodes Atticus odeionja Athénben

## Slide 14: A visszaverődések leírása / 1
  Energiaviszonyok figyelembevétele: a forrás energiával tölti a rendszert, a falak elnyelése pedig energiát von ki belőle
Notes: A hangvisszaverődések energianyelő szerepet játszanak, az elveszett energiát a hangforrás(ok) pótolják. Idővel a tér energiával töltődik fel, a betáplált és elnyelt energia péedig egyensúlyba kerül, amit egy tartályba befolyó és onnan kifolyó vízzel szemléltethetünk.

## Slide 15: A visszaverődések leírása / 2
Az utózengési idő fogalma: az az időtartam, ami alatt a hangtér energiatartalma milliomodrészére csökken. Ez hangnyomásszintben kifejezve 60 dB-es csökkenésnek felel meg.
Notes: Ha a hangforrást kikapcsoljuk, a térben felhalmozódott energia lassan elfogy: ez a folyamat az utózengés. Az utózengési folyamat már nem függ a gerjesztéstől (hangforrásoktól), csak a terem tulajdonságaitól, ezért – viszonylag - jól használható a terem jellemzésére. Mérése minden teremakusztikai vizsgálat alapját képezi, de a termek részletes minősítéséhez nem elegendő. Mérése mesterséges hangimpulzussal (riasztópisztoly, szikraköz), véletlen zajjal, sepert szinusszal vagy álvéletlen jelsorozattal történhet.

## Slide 16: A modern teremakusztika megalapítója
W. C. Sabine (1868-1919)
Fogg-előadóterem
Notes: A modern teremakusztika megalapítója, Sabine nagyon egyszerű eszközökkel: orgonasípokkal és stopperórával jutott el az utózengési idő számítására alkalmas első összefüggéshez, amit a Fogg-előadóterem nagyon rossz akusztikájának vizsgálata és javítása kapcsán ismert fel.

## Slide 17: Utózengési idő
Befolyásoló paraméterek:
  egyenes arányossággal: terem V térfogata
  fordított arányossággal: átlagos hangelnyelési fok, és a határoló felületek összege, A
Notes: Az R teremállandó kis átlagos hangelnyelési fok esetén a határoló felületek összege és az átlagos hangelnyelési fok szorzatával egyenlő, amit egyenértékű elnyelő felületnek is nevezhetünk (valahány m2 –nyi, 100 %-os elnyelés). Az átlagos hangelnyelési fok a különböző elnyelési fokkal rendelkező anyagok frekvenciafüggő jellemzőiből, a felülettel súlyozva számítható.

## Slide 18: Teremállandó
Teremállandó:

## Slide 19: Elnyelési fokok értékei
Tarnóczy: Teremakusztika Műszaki Könyvkiadó, 1964.

## Slide 20: A visszaverődések leírása / 2
Az utózengési idő problémája:
  nem írja le helyesen az utózengési folyamat részleteit (csak makroszintű jellemző)
  mérése éppen ezért nem megbízható
Helyette:
  impulzusválasz (impulse response, Impulsantwort) v. súlyfüggvény
Notes: A visszaverődések helyett ma egyre inkább az impulzusválaszt szokás mérni, mert abból sok információt nyerhetünk: számítható az utózengési idő, a frekvenciaátviteli függvény, és következtetni lehet a terem esetleges akusztikai hibáira is (zavaró többszörös visszhangok, belengési jelenségek a lecsengési folyamatban stb.)

## Slide 21: Impulzusválasz
Fogalma: Dirac-impulzusra adott válasz
Mérése
  (régebben) pisztollyal
  szikraforrással
  véletlen zajjal
  sepert szinusszal
Notes: A bemutatott, valóságos körülmények között mért impulzusválaszt egy völgyben fekvő község (Sajóbábony) két pontja között mértük. Szemléltetés kedvéért az abszcisszát nem s-ban, hanem m-ben skáláztuk, így könnyebb felismerni a völgyet határoló két domboldal okozta visszaverődéseket.

## Slide 22: Impulzusválasz / 3
Notes: A hangminta egy merev falakkal határolt, nagy méretű és az árkádok mögött csatolt akusztikai tereket is magában foglaló terem impulzusválasza.

## Slide 23: Mért impulzusválasz
Notes: Egy másik teremben mért, egymástól jól elkülönülő visszhangokat mutató impulzusválasz példája.

## Slide 24: Echogram
Notes: Az echogramot (ETC = Energy time Curve) az impulzusválasz négyzetre emelésével és logaritmálásával kapjuk. Termek akusztikai minőségének megítélésére különösen alkalmas. (A bemutatott echogram nem túl kedvező képet mutat: a visszaverődések nem egyenletesek, néhány kiemelkedő visszhang között nagy űr tátong, ami az egyes visszhangokat jól hallhatóvá és feltehetőleg zavaróvá teszi.)

## Slide 25: Echogram / 2
Notes: Az egye visszaverődések ezen az ábrán tisztán azonosíthatók.

## Slide 26: Zengetés
„száraz felvétel”
zengetett hang
Notes: A mesterséges zengetés azon az elven alapszik, hogy a termek impulzusválaszának Fourier-transzformálásával a bemenő és kimenő jelek spektruma igen egyszerű kapcsolatba hozható. A mért vagy szimulált impulzusválaszt és a „száraz”, visszhangmentes bemenő jelet transzformálva, összeszorozva és a kapott választ visszatranszformálva megkapjuk azt az időfüggvényt, amit az adott száraz hangesemény kisugárzásakor észlelnénk az impulzusválasszal jellemzett térben vagy teremben.

## Slide 27: Szöveg zengetése
Notes: Példa a fertőrákosi kőfejtőben végzett méréssel mesterségesen megzengetett vers-előadásra.

## Slide 28: A hangtér részei
Közvetlen hangtér és zengőtér
log r
Lp
Notes: Ha egy teremben elhelyezünk egy hangforrást és azt működtetjük, az energiaegyensúlyi állapot bekövetkezése után a teremben kétféle hangteret különböztethetünk meg: a forrás közelében a közvetlen hangtér, távolban pedig a diffúz hangtér lesz uralkodó. A kétféle hangtér szintje a forrástól mért távolság logaritmusának függvényében egy ferde és egy vízszintes egyenessel szemléltethető, ami a fenti egyenletben a logaritmuson belüli két törtnek felel meg. A kétféle hangnyomás eredője a teremállandóval paraméterezve a jobb oldali görbeseregen látható.

## Slide 29: Teremakusztikai modellezés
Notes: A teremakusztikai modellezés lehet egydimenziós és térbeli, a terjedést lehet optikai módszerekkel szemléltetni és valóságos, de a modell léptékének megfelelő arányban frekvenciában feltranszformált hangjelekkel, akusztikai módszerekkel vizsgálni.

## Slide 30: Számítógépes modellezés
Notes: A mai, korszerű teremakusztikai elemzéseket számítógéppel segített, a hangsugarak visszaverődését tükörforrások bevezetésével követő szimulációs módszerrel végezzük. Az ábra a Papp László sportaréna modelljét mutatja, a külsönböző színek különböző hangelnyelési fokkal rendelkező anyagokat, ill. felületrészeket jelképeznek.

## Slide 31: Számítógépes modellezés
Notes: Sugárkövetéssel meghatározott hangutak egy mozi nézőterén.