## Slide 1: Basics of room acoustics
Study aid to learn Communication acoustics,
VIHIAM 000
Fülöp Augusztinovicz, professor
Department of Networked Systems and Services
fulop@hit.bme.hu

## Slide 2: Main issues
Notion of small and large rooms (as compared to wavelength)
Direct and diffuse sound field
The notion and characteristics of reverberation
Relationship of sound absorption and reverberation

## Slide 3: What is small, what is large?
Notes: A bemutatott képeken a terek jellemző méretét a működési frekvenciatartomány középértékéből számított hullámhosszhoz viszonyítva beszélhetünk kis térről (stúdió), nagy teremről (hangversenyterem) vagy lapos, hosszú teremről (ipari csarnok).
A teremakusztika a kis terekre hullámelméleti módszereket, a nagy terekre statisztikus elméletet alkalmaz, a hosszú terekre különböző tapasztalati közelítéseket használhatunk. Kis terekben a terem sajátfrekvenciái (rezonanciái) fontos szerepet játszanak,. Nagy termekben a sok visszaverődés miatt sajátfrekvenciákat nemigen figyelhetünk meg, a számos visszaverődés a hangenergia nagyjából egyenletes térbeli eloszlását eredményezi – az ilyen teret diffúznak nevezzük.

## Slide 4: Reflections
l1
l3
l4
l2
Notes: Zárt terekben a merev falakon történő visszaverődések a hanghullámok irányát és fázisát változtatják meg, és mindig energiavesztéssel járnak, amit hangelnyelésnek nevezünk.
A visszaverő felületek úgy viselkednek, mintha mögöttük egy-egy tükörforrás működne. Az egyes visszaverődésekkel létrejövő hangutak hossza egyre nő, ezért a hullámok amplitúdója csökken.

## Slide 5: Main descriptor: the impulse response

p
1
4
3
2
Notes: Az egyes visszaverődésekhez időben egyre később beérkező és – a gömbhullámok 1/r terjedési törvénye miatt – egyre csökkenő amplitúdójú hullámok tartoznak, amit az impulzusválasznak nevezett függvény (egységnyi energiatartalmú, elvben végtelen rövid időtartamú gerjesztő impulzusra adott válasz) jellemez.

## Slide 6: The role of reflections in the ancient theatres
(Pierers Konversationslexikon, Stuttgart, 1891)
As imagined in the 19th century:
Notes: A visszaverődéseket már az antik színházépítők is ismerték és ki is használták. A bemutatott kép az athéni Dionüszosz-színházat eredeti állapotában mutatja, egy XIX: századi szerző feltételezése alapján (Forrás: Pierers Konversationslexikon, herausg. von J. Kürschner. 7. Auflage, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1891).

## Slide 7: The role of reflections in the ancient theatres
And the reality: Ruins of the Dyonysos theatre at the foothill of Acropolis in Athens
Notes: Ugyanaz, mai állapotában.

## Slide 8
The throne of the priest of Dionysos Eleutherios (the god of wine). 4th century B.C.
Marmor thrones, dedicated to nobilities

## Slide 9: Elements of the ancient greek theatres
Notes: Az ókori görög színházakban a játék más volt, mint a mai színházakban. A színészek alig mozogtak, szerepeiket álló helyzetben, a Logeion-nak nevezett építményen („ahol beszélnek”) mondták el, és itt helyezkedett el a beszédkórus is. A logeion mögé épített szerkezet eredetileg egy öltözősátor volt (szkéné = sátor), amit később épített szerkezettel helyettesítettek, hogy az arról visszaverődő hangokat is hasznosítsák. Fontos akusztikai szerepe van még a középen elhelyezkedő kör alakú térnek (orkhésztra – „ahol táncolnak”) is, ami egyébként a táncosok számára szolgált.

## Slide 10: Amphytheatre [sound refraction and absorption]
Notes: A nézőtér folyamatosan emelkedik, hogy mindenki lássa a színészeket, ki tudják használni az emelkedő felület mellett felfelé áramló meleg levegő hangerősítő hatását és további visszaveréseket vigyenek be a hangterjedés útjába.

## Slide 11: Amphytheatre
Orchestra (place of the dancers): floor reflection!
Notes: Négy, viszonylag jó állapotban fennmaradt antik színház: a priénéi, a delfi, az epidauruszi és az athéni színház mai állapotban.

## Slide 12: Masque
masque: a sound amplifying, impedance matching element
Notes: A görög színészek vagy tragikus, vagy komikus szerepeket alakítottak. A nagyméretű színházakban a mimika eszköztárát nem használhatták, ezért a játszott karaktert maszkkal fejezték ki. A maszkok papírmaséból vagy fafaragással készültek, és a szemléltetésen kívül fontos akusztikai erősítő szerepük is volt a száj körül kialakított tölcsér révén.

## Slide 13: There is nothing new under the sun: the ancient Roman theatre
Thde odeion of Herodes Atticus in Athens

## Slide 14: Description of reflections/ 1
  Consideration of energy conditions: the source fills up the system with energy, the absorption of the walls sinks
Notes: A hangvisszaverődések energianyelő szerepet játszanak, az elveszett energiát a hangforrás(ok) pótolják. Idővel a tér energiával töltődik fel, a betáplált és elnyelt energia péedig egyensúlyba kerül, amit egy tartályba befolyó és onnan kifolyó vízzel szemléltethetünk.

## Slide 15: Description of reflections / 2
Noltion of the reverberation time, T: time period, in which the energy content of the sound field reduces to one millionth. Expressed in SPL this corresponds to 60 dB decrease.
Notes: Ha a hangforrást kikapcsoljuk, a térben felhalmozódott energia lassan elfogy: ez a folyamat az utózengés. Az utózengési folyamat már nem függ a gerjesztéstől (hangforrásoktól), csak a terem tulajdonságaitól, ezért – viszonylag - jól használható a terem jellemzésére. Mérése minden teremakusztikai vizsgálat alapját képezi, de a termek részletes minősítéséhez nem elegendő. Mérése mesterséges hangimpulzussal (riasztópisztoly, szikraköz), véletlen zajjal, sepert szinusszal vagy álvéletlen jelsorozattal történhet.

## Slide 16: The founder of modern room acoustics
W. C. Sabine (1868-1919)
Auditorium Fogg
Notes: A modern teremakusztika megalapítója, Sabine nagyon egyszerű eszközökkel: orgonasípokkal és stopperórával jutott el az utózengési idő számítására alkalmas első összefüggéshez, amit a Fogg-előadóterem nagyon rossz akusztikájának vizsgálata és javítása kapcsán ismert fel.

## Slide 17: Reverberation time
Influencing parameters:
  directly proportional to the volume V of the room,
  inversely proportional to the average sound absorption and the total surface of surrounding walls A
Notes: Az R teremállandó kis átlagos hangelnyelési fok esetén a határoló felületek összege és az átlagos hangelnyelési fok szorzatával egyenlő, amit egyenértékű elnyelő felületnek is nevezhetünk (valahány m2 –nyi, 100 %-os elnyelés). Az átlagos hangelnyelési fok a különböző elnyelési fokkal rendelkező anyagok frekvenciafüggő jellemzőiből, a felülettel súlyozva számítható.

## Slide 18: Room constants, typical

## Slide 19: Sound absorption coefficients

## Slide 20: Description of reflections/ 2
The problem of the reverberation time:
  does not describes the details of the reverberation process (just a macro level descriptor)
  its measurement is not reliable and not sufficiently representative
Instead:
  impulse response, Impulsantwort (aka weight function)
Notes: A visszaverődések helyett ma egyre inkább az impulzusválaszt szokás mérni, mert abból sok információt nyerhetünk: számítható az utózengési idő, a frekvenciaátviteli függvény, és következtetni lehet a terem esetleges akusztikai hibáira is (zavaró többszörös visszhangok, belengési jelenségek a lecsengési folyamatban stb.)

## Slide 21: Impulse response
Notion: response to an ideal Dirac impulse
Measurement
  (in earlier times) by a handgun
  by spark source
  by continuous random noise
  by swept sine
Notes: A bemutatott, valóságos körülmények között mért impulzusválaszt egy völgyben fekvő község (Sajóbábony) két pontja között mértük. Szemléltetés kedvéért az abszcisszát nem s-ban, hanem m-ben skáláztuk, így könnyebb felismerni a völgyet határoló két domboldal okozta visszaverődéseket.

## Slide 22: Impulse response / 3
Notes: A hangminta egy merev falakkal határolt, nagy méretű és az árkádok mögött csatolt akusztikai tereket is magában foglaló terem impulzusválasza.

## Slide 23: Measured impulse response
Notes: Egy másik teremben mért, egymástól jól elkülönülő visszhangokat mutató impulzusválasz példája.

## Slide 24: Echogram
Notes: Az echogramot (ETC = Energy time Curve) az impulzusválasz négyzetre emelésével és logaritmálásával kapjuk. Termek akusztikai minőségének megítélésére különösen alkalmas. (A bemutatott echogram nem túl kedvező képet mutat: a visszaverődések nem egyenletesek, néhány kiemelkedő visszhang között nagy űr tátong, ami az egyes visszhangokat jól hallhatóvá és feltehetőleg zavaróvá teszi.)

## Slide 25: Echogram / 2
Notes: Az egye visszaverődések ezen az ábrán tisztán azonosíthatók.

## Slide 26: Reverb (auralization)
„dry recording”
Reverberated sound
Notes: A mesterséges zengetés azon az elven alapszik, hogy a termek impulzusválaszának Fourier-transzformálásával a bemenő és kimenő jelek spektruma igen egyszerű kapcsolatba hozható. A mért vagy szimulált impulzusválaszt és a „száraz”, visszhangmentes bemenő jelet transzformálva, összeszorozva és a kapott választ visszatranszformálva megkapjuk azt az időfüggvényt, amit az adott száraz hangesemény kisugárzásakor észlelnénk az impulzusválasszal jellemzett térben vagy teremben.

## Slide 27: Reverberation of text
Notes: Példa a fertőrákosi kőfejtőben végzett méréssel mesterségesen megzengetett vers-előadásra.

## Slide 28: Regions of the sound field
Direct field and reverberant (or diffuse) field
log r
Lp
Notes: Ha egy teremben elhelyezünk egy hangforrást és azt működtetjük, az energiaegyensúlyi állapot bekövetkezése után a teremben kétféle hangteret különböztethetünk meg: a forrás közelében a közvetlen hangtér, távolban pedig a diffúz hangtér lesz uralkodó. A kétféle hangtér szintje a forrástól mért távolság logaritmusának függvényében egy ferde és egy vízszintes egyenessel szemléltethető, ami a fenti egyenletben a logaritmuson belüli két törtnek felel meg. A kétféle hangnyomás eredője a teremállandóval paraméterezve a jobb oldali görbeseregen látható.

## Slide 29: Room acoustical modelling
Notes: A teremakusztikai modellezés lehet egydimenziós és térbeli, a terjedést lehet optikai módszerekkel szemléltetni és valóságos, de a modell léptékének megfelelő arányban frekvenciában feltranszformált hangjelekkel, akusztikai módszerekkel vizsgálni.

## Slide 30: Computer aided acoustical modelling
Notes: A mai, korszerű teremakusztikai elemzéseket számítógéppel segített, a hangsugarak visszaverődését tükörforrások bevezetésével követő szimulációs módszerrel végezzük. Az ábra a Papp László sportaréna modelljét mutatja, a külsönböző színek különböző hangelnyelési fokkal rendelkező anyagokat, ill. felületrészeket jelképeznek.

## Slide 31: Computer aided acoustical modelling
Notes: Sugárkövetéssel meghatározott hangutak egy mozi nézőterén.