## Slide 1: Augusztinovicz Fülöp fulop@hit.bme.hu
AKUSZTIKA

## Slide 2: Akusztika = hangtan
A XVII. században írták le először: ακούω  acoustique
a levegő statikus nyomása állandóan ingadozik
Notes: A levegő statikus nyomásának átlagértéke Magyarországon kb. 1015 hPa, ami 1.015×105 N/m2  100000 Pa értéknek felel meg. A statikus légnyomás csak lassan változik, a meteorológiai körülmények hatására.

## Slide 3: Mi a hang?
Hang: a levegő gyors, kismértékű dinamikus nyomásváltozásai
100000 Pa
0,01 Pa
Notes: A hangnyomás a levegő statikus nyomására szuperponálódó gyors, kismértékű nyomásváltozás. Akkor beszélünk (az emberi fül érzékenységét szem előtt tartva) hangnyomásról, ha a nyomásingadozás amplitúdója 2×10-5 és 20 Pa közötti, az ingadozás frekvencia-összetevői 20 és 20000 Hz közötti értéket vesznek fel. A mindennapi életben előforduló, leggyakoribb hangnyomás-értékek amplitúdója nagyjából 0,001 és 0,1 Pa közé esik.

## Slide 4: Hogyan keletkeznek a hangok?
gyorsan, rendezetlenül áramló levegő szabálytalanságai
rezgő felületek által okozott sűrűségváltozás
Notes: A hangok keletkezéséhez a levegőnek – vagy más gáz halmazállapotú közegnek - áramlási vagy mechanikai rezgési folyamatok következtében létrejövő sűrűségváltozása szükséges, amely ingadozó sűrűség a levegőrészecskék tehetetlensége következtében dinamikusan változó erőket, tehát nyomásváltozást hoz létre. Az ábra egy egyenes, állandó keresztmetszetű csőben – hullámvezetőben – elhelyezett, szinuszos mozgást végző dugattyú hatására létrejövő sűrűsödés-ritkulási folyamatot szemléltet. A sűrűsödés-ritkulások nem maradnak helyben, hanem minden összesűrített réteg maga előtt újabb sűrűsödéseket majd a ritkulások ritkulásokat hoznak létre, a mozgásállapot tehát tovaterjed. Az így kialakuló jelentséget hanghullámnak nevezzük.
Fontos megjegyezni, hogy a hanghullámban nem anyag, hanem csak energia terjed. Ez könnyen belátható, ha figyelmünket a piros ponttal megjelölt levegőrészecskékre koncentráljuk. Ha a dugattyú merev és a cső pontosan egyenes, az azonos mozgásállapotú részecskék a hullám terjedési irányára merőleges síkban helyezkednek el, ezért ezt a fajta hullámot síkhullámnak nevezzük. A gáznemű közegben terjedő hullámok esetében a részecskék rezgése és a hullám terjedési iránya párhuzamos, ezért ezt a fajta hullámot longitudinális (=hosszirányú) hullámnak nevezzük. A hullámhossz az egymáshoz legközelebb eső, azonos fázisú pontok közötti távolság.

## Slide 5: Húr- és lemezrezgések
Keresztirányú (transzverzális) hullám
Notes: A levegőben és folyadékokban terjedő, longitudinális rezgésektől eltérően a szilárd testekben: húrokban, rudakban és lemezekben terjedő hullámformák esetében a részecskék kitérése legtöbbször merőleges az energiaterjedés irányára. Ezeket a rezgésformákat transzverzális hullámformának nevezzük.
Hangkeltés szempontjából legnagyobb jelentősége a lemezekben terjedő hullámformáknak van. Lemezek esetében a transzverzális hullámok egy különleges csoportja a leggyakoribb: a hajlítóhullámok esetében a részecskék nemcsak kitérnek nyugalmi helyzetükhöz képest, hanem el is fordulnak.

## Slide 6: Gömbhullám pontforrásból
Notes: Az egyik legáltalánosabb akusztikai hullámforma a gömbhullám, aminél a részecskék egy középpontból kifelé irányuló, mindig sugárirányú mozhgást, regzést végeznek (ebben az esetben is a nyugalmai helyzetük körül). Az ilyen hullámok esetében az azonos fázisú pontok egy gömbfelület mentén helyezkednek el, ezért a hullámforma neve gömbhullám.
Egy-egy valóságos forrás kürül - a forrás hullámhosszhoz viszonyított méretétől, alakjától, felépítésétől és a rajta fellépő rezgések sebességeloszlásától függően nagyon sokféle hullám kialakulhat, de ezek a forrástól egyre növekvő távolságban tekintve egyre inkább gömbhullámokkal, majd még távolabb síkhullámokkal helyettesíthetők.

## Slide 7: Az emberi fül
Notes: Az emberi fülben a levegőben terjedő hanghullámok a dobhártya révén mechanikai rezgésekké, majd a kalapács – üllő – kengyel átviteli rendszeren keresztül a belső fülben folyadékhullámokká alakulnak. (A hallócsontocskák egyfajta mechanikai transzformátort képeznek, amelynek feladata a levegő- és a folyadékhullámok közötti impedancia-transzformáció megvalósítása, a minél érzékenyebb hallás érdekében.)
A hangérzékelés úgy történik a belső fülben, hogy a csiga két csatornája között rezgést végző alaphártya megrezgeti a Corti-féle szervet, amelyben idegimpulzusok keletkeznek. Ezek az impulzusok a hallóidegen keresztül az agykéregbe kerülnek, ahol létrejön a hangérzet.
A Corti-szerv a fül legérzékenyebb része, ahol a fedőhártyával szemben elhelyezkedő, vékony „szőrszálakkal” rendelkező receptorsejtek és a fedőhártya közötti finom érintkezés hozza létre az idegimpulzusokat. Ha a szőrsejtek nagyon erős hangingerek következtében megsérülnek, vagy elöregedés következtében letöredeznek, maradandó halláskárosodás jön létre.

## Slide 8: Hogyan hallunk?
https://www.youtube.com/watch?v=T8lKKlnnC6M
Notes: A fenti webcímen az Interactive Illustration 10.x: the Ear sorra kattintva igen tanulságos és szemléletes animáció látható, ahol jól megfigyelhető a fül működése különböző frekvenciájú hangok észlelése közben. Érdemes megfigyelni, hogyan transzformálódnak a mélyebb és magasabb hangok frekvenciái az alaphártya különböző helyein létrejövő rezgésekké.

## Slide 9: Mit hallunk? - az emberi hallás határai
hallásküszöb
fájdalomküszöb
hangerő
hangmagasság
infrahang
ultrahang
beszéd
Notes: Az emberi hallás mind a hangként érzékelt hullámok amplitúdóját, mind frekvenciáját tekintve korlátozott. A hanghullámok erősségét a később tárgyalandó decibelben kifejezve a kb. 0 és 130 dB közötti erősségű, frekvenciában pedig a 20 és 20000 Hz közötti frekvenciájú hullámokat érzékeljük hangként. A hallható hangtartományon belül feltüntettük a zene (vízszintes vonalkázás) és az emberi beszéd jellemző hangtartományát, valamint a fiatal, egészséges hallású emberek hallásküszöbét (A görbe), a fájdalomküszöböt (B görbe), egy középkorú férfi és egy halláskárosodott férfi hallásküszöb-görbéjét (C és D görbe) is.

## Slide 10: A hangjelenséget leíró (üzemi) változók
Hangnyomás: egységnyi felületre ható (dinamikus) erő, p
Hangnyomásszint:
Részecskesebesség, v
  Akusztikában mi a részecske?
(Specifikus) impedancia: p / v
Hangintenzitás: p × v
Hangteljesítmény, P

## Slide 11: A hangtér I. alapegyenlete
dx
x0
x0+dx
p0+dp
p0
f0+df
f0
Newton-törvény
impulzustétel
Momentum, vagy egyensúlyi, vagy Euler-egyenlet

## Slide 12: Új fogalom: a tömegáram
Időegységenként átáramló anyagmennyiség: tömegáram × felület

## Slide 13: A hangtér II. alapegyenlete
x0
x0+dx
Az időegységenként be- és kiáramló anyag különbsége, azaz a nettó anyagmennyiség:
be
ki
Kontinuitási v. tömegmegmaradási egyenlet

## Slide 14: Út a hullámegyenlethez
Kapcsolat a sűrűség és a nyomás között:

## Slide 15: És a végállomás:
Egydimenziós hullámegyenlet
(d’Alambert, 1747)

## Slide 16: A hullámegyenlet megoldása
Bármilyen függvény, amelyben a független változók az alábbi kombinációban szerepelnek:
És akkor az is megoldás, hogy
és akkor

## Slide 17: És ha három dimenziós térben vagyunk?
Legegyszerűbb megoldása gömbi koordinátarendszerben, ahol csak az origótól mért távolsággal, r - el dolgozunk:
Megoldása:

## Slide 18: Hullámterjedés egyszerű esetekben
Ideális síkhullámban (csak x-függés):
Ideális gömbhullámban (csak r-függés):

## Slide 19: Vissza a síkhullámokhoz: hullámvezető
A hullámvezető végén elhelyezett zlezáró impedancia következtében visszaverődés jön létre:
A hullámvezető végén teljesülnie kell az impedancia peremfeltételnek:
és akkor a hullámvezető bemenetén mérhető impedancia:
x=0
x=l
x
zlezáró = z2

## Slide 20: Hullámvezető lezárásai
Ha a lezáró impedancia végtelen vagy nulla, akkor teljes a visszaverődés, csak eltérő fázisban
Ha a lezáró impedancia véges, akkor részleges visszaverődés jön létre
Új fogalom: akusztikai impedancia
Ezzel a bemenő impedancia:

## Slide 21: Koncentrált paraméteres akusztikai elemek
Most egyszerűsítünk:
  legyen a hullámvezető rövid a hullámhosszhoz képest:
  legyen a lezáró impedancia nagyságrenddel eltérő Za0-hoz képest
Ha (azaz nyitott csővég):
Ha (azaz zárt csővég):
akusztikai tömeg
akusztikai kapacitás

## Slide 22: Elektromos-akusztikai analógia
Akusztika
hangnyomás
részecskesebesség
ak. impedancia
hangteljesítmény

## Slide 23: Elektromos-akusztikai analógia
Elektromosság | Akusztika
feszültség | hangnyomás
áram | részecskesebesség
impedancia | ak. impedancia
teljesítmény | hangteljesítmény

## Slide 24: Elektromos-akusztikai analógia
Elektromosság | Akusztika
feszültség | hangnyomás
áram | részecskesebesség
impedancia | ak. impedancia
teljesítmény | hangteljesítmény
induktivitás | ak. tömeg
klapacitás | ak. kapacitás

## Slide 25: Elektromos-akusztikai-mechanikai analógia
Elektromosság | Akusztika | Mechanika
feszültség | hangnyomás | Erő
áram | részecskesebesség | Sebesség
impedancia | ak. impedancia | mech. impedancia
teljesítmény | hangteljesítmény | mech. teljesítmény
induktivitás | ak. tömeg | tömeg
klapacitás | ak. kapacitás | rugó

## Slide 26: Na de mindez mire jó?

## Slide 27: Akusztikai modell

## Slide 28: Akusztikai modell

## Slide 29: Akusztikai modell

## Slide 30: Akusztikai modell

## Slide 31: Akusztikai modell

## Slide 32: Akusztikai modell

## Slide 33: Problémák
Nem teljesül / erősen korlátoz a méretre vonatkozó feltétel
  f =1 kHz,
Nem teljesülnek az impedancia-feltételek
Nem lineáris a rendszer

## Slide 34: Helyette: numerikus technikák
A vizsgálandó teret felosztjuk kisméretű elemekre:

## Slide 35: Az akusztikai végeselem módszer lényege
Az elemek csúcsaira felírható egy mátrixegyenlet:
és ha az összes elemet egy nagy mátrixba foglaljuk:
Megoldás
  a csomópontok hangnyomása
  a köztes térre pedig lineáris interpoláció

## Slide 36: Egy gyakorlati példa: a Helmholtz-rezonátor

## Slide 40: És egy integrált alkalmazás: hangsugárzó
Két- (három-) utas sugárzó

## Slide 41: Az elektrodinamikus hangszóró

## Slide 42: Dinamikus hangszóró helyettesítő képe
elektromos elemek
mechanikai elemek
akusztikai elemek

## Slide 43: Dinamikus hangszóró elektromos helyettesítő képei

## Slide 44: A dinamikus hangszóró frekvenciamenete

## Slide 45: (Elektrodinamikus) mikrofon felépítése és működése

## Slide 46: Összefoglalás
A (műszaki) akusztika leggyakrabban modellekkel dolgozik
Hullámvezető = akusztikai távvezeték
A véges hullámvezető helyettesíthető koncentrált paraméteres akusztikai modellel, ha
  kellően rövid
  jelentősen eltérő impedanciájú elemekből áll
Szoros analógia az elektromos, mechanikai és akusztikai elemek között
A konc. par. ak. modellek
  tendenciák becslésére alkalmasak, de
  alkalmazási területük korlátozott
Helyettük: numerikus módszerek (VE, PE)